## Slide 1
Perancangan Pabrik Tripod PT PPST Manufacturing
PT OptiCapture
Nur Yasin A.F
13423113
Rizky Miftah 13423118
M Yasin Nurfadlilah 13423136
Kelompok C15
TI3094
PPST IV

## Slide 2
Menganalisis permintaan produk yang harus diproduksi PT PPST
Menyusun Multi Product Process Chart (MPPC) untuk mengetahui jumlah mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi tripod
Menghitung Ongkos Material Handling (OMH) PT PPST Manufacturing
Merancang ARC, ARD, AAD kantor dan keseluruhan pabrik PT PPST Manufacturing
1
2
3
4
5
6
Merancang tata letak optimal dari pabrik tripod PT PPST Manufacturing
Menganalisis kelayakan investasi beserta skenario pengembalian pinjaman dari PT PPST Manufacturing
Latar belakang & Tujuan
TI3094
PPST IV
Latar Belakang
PT PPST Manufacturing merupakan perusahaan yang memproduksi alat bantu fotografi berupa tripod yang saat ini membutuhkan rancangan tata letak pabrik, lokasi pabrik, dan luas lantai pabrik.
Tujuan
MODUL 1
MODUL 2
MODUL 3
MODUL 4
MODUL 5
Perhitungan Luas Lantai Pabrik
Perhitungan Ongkos Material Handling
Perancangan ARC, ARD, dan AAD
Perbaikan Tata Letak dan AAD
Analisis Kelayakan Investasi

## Slide 3
P
Q
SAM
SOM
R
Input Data & Activities
TI3094
PPST IV
Product
Part Buy
6
Part Made
10
+
Quantity
TAM
Seluruh penduduk Indonesia
Routing
Penduduk Indonesia usia 18-49 tahun yang berdomisili Pulau Jawa
Persentase segmen pelanggan 1 yang tertarik membeli tripod
Routing Assembly
Routing Fabrikasi
S
Supporting
T
Time
Maintenance
Kantor
Pelayanan Pabrik
+
+
Waktu operasional tersedia
2 shift x 8 jam x 240 hari =
3.840
jam
/tahun
Demand 8 unit/jam

## Slide 4
Flow of Materials
TI3094
PPST IV
Perhitungan Ongkos per Material Handling
Perhitungan Ongkos Pemindahan Material
Penanganan material digunakan trolley, pallet, dan forklift. Dari matriks ongkos, didapatkan nilai OMH total sebesar Rp36,746
Receiving
Warehouse
Gudang Bahan Baku Utama
Shipping
Didominasi oleh..
33,1%
33,1%
dari keseluruhan ongkos
dari keseluruhan ongkos

## Slide 5
Activity Relationships
TI3094
PPST IV
Activity Relationship Chart (ARC) Kantor
Departemen Produksi & PPIC (Absolutely important): Aliran informasi, urutan aliran kerja
Direktur & Ruang Tamu Umum (Absolutely important): Fasilitas saling terkait
Ruang kesehatan & Sink (Absolutely important): Fasilitas saling terkait
Pertimbangan relationship pada ARC Kantor lebih ke aliran informasi dan hierarki pengambilan keputusan

## Slide 6
Activity Relationships
TI3094
PPST IV
Activity Relationship Chart (ARC) Gabungan
ARC Gabungan didominasi oleh keselamatan, kebisingan, dan fasilitas yang saling terkait
Kantor & Lantai Pabrik
(Undesirable): Bising, Kotor, Debu, dan Bau
Kantor & Area Limbah
(Undesirable): Bising, Kotor, Debu, dan tidak berhubungan
Kantor & Parkir mobil (Absolutely important): Fasilitas saling terkait

## Slide 7
Relationship Diagram & Space Requirement
TI3094
PPST IV
Activity Relationship Diagram (ARD) Kantor
Activity Relationship Diagram (ARD) Gabungan
Luas Lantai Pabrik
Total kebutuhan luas lantai fasilitas pabrik adalah 2.328,49 m², dengan Lantai Pabrik, Parkir, dan Kantor mendominasi sekitar 84% dari total keseluruhan.

## Slide 8
Space Available
TI3094
PPST IV
l = 50 m
p = 100 m
Lokasi: Dekat Sawahdadap, Kec. Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (dekat kawasan industri Dwipapuri)
Luas tanah : 5000 m2
Alasan pemilihan:
  Lokasi dekat dengan kawasan industri Dwipapuri sehingga memudahkan supplier raw material
  Waktu tempuh lokasi ke jalan tol terdekat (Gerbang Tol Jatinangor 2) hanya 19 menit
  Jalan lebar (10 meter) sehingga bisa dilalui oleh truk besar
Keterangan
Gambar jarak lokasi terhadap gerbang tol
Gambar luas lahan

## Slide 9
Space Relationship Diagram
TI3094
PPST IV
Konversi Luas Departemen → Sel
Initial Layout
Koordinat Departemen

## Slide 10
Modifying Constraint
TI3094
PPST IV
Keterangan (gabungan)
  Mesin perlu allowance untuk pekerja dan maintenance
  Menjauhkan warehouse dan GBBU/GBBP untuk menghindari tercampurnya material masuk dan produk selesai
  Memberikan ruang kosong dekat mesin milling untuk kemudahan penambahan jumlah mesin milling karena mempunyai utilitas tertinggi
  Memosisikan pintu masuk di ruang resepsionis
  Menempatkan ruang arsip di pinggir tidak di tengah kantor
Kemudahan ekspansi lantai produksi
Pemisahan area bising/kotor terhadap kantor
Area untuk ekspansi kantor dan layanan pendukung
Layanan pendukung didekatkan dengan kantor
Keterangan (lantai prod.)
Keterangan (kantor)

## Slide 11
Practical Limitation
TI3094
PPST IV
Layout Pabrik
Shipping dan Receiving ditempatkan secara fixed dengan posisi terluar lantai produksi agar dapat terhubung langsung dengan jalan keluar-masuk truk shipping/receiving.
Layout Lantai Produksi

## Slide 12
Evaluation
TI3094
PPST IV
Layout Lantai Produksi
Berdasarkan perbandingan tersebut, layout perbaikan hasil Python paling unggul dibandingkan layout metode lainnya dengan penurunan OMH 16.93% dibandingkan baseline.
Layout initial lantai produksi dievaluasi menggunakan 3 metode yaitu Python, WinQSB, dan CRAFT untuk membandingkan mana yang memberikan nilai OMH paling rendah.

## Slide 13
TI3094
PPST IV
Analisis Kelayakan Investasi
Total Investasi
Demand/Tahun
Harga Jual
Revenue/Tahun
Rp22,15M
29.538 unit
Rp667.890
Rp19,72M
Modal Sendiri
Modal Pinjaman
30%
70%
Capital Investment
Rp9.800.642.406
Inventory Value
Rp6.637.310.060
Salaries & Wages
Rp4.525.300.000
Other Expenses
Rp1.116.261.006
Rekrut & Training
Rp73.849.000
1A
1B
1C
1D
1B
1A
1D
1C
MARR
1A
1B
1C
1D
1B
1C
1D
MARR
Skenario 1A (Pembayaran rutin sama besar) terpilih
Payback Period
IRR vs MARR
NPV
Kebutuhan Investasi

## Slide 14
Kesimpulan
TI3094
PPST IV
1
2
3
4
5
6
Estimasi kebutuhan produksi tripod portable PT Opticapture adalah sebesar 29.538 unit per tahun, atau sekitar 123 unit per hari dan 8 unit per jam
Multi Product Process Chart (MPPC) berhasil disusun berdasarkan Routing Sheet dan Operation Process Chart
Biaya OMH untuk penggunaan forklift adalah sebesar Rp12,16/meter, sedangkan biaya OMH untuk pallet adalah sebesar Rp0,01507/meter
Activity Relationship Chart (ARC), Activity Relationship Diagram (ARD), dan Area Allocation Diagram (AAD) berhasil disusun
Berdasarkan evaluasi beberapa alternatif tata letak menggunakan metode WinQSB, CRAFT/Add-ins Excel, Python, dan perhitungan manual, tata letak hasil algoritma Python dipilih sebagai layout terbaik.
Dari analisis kelayakan investasi, didapat bahwasanya skenario 1 terpilih sebagai skenario terbaik untuk pengembalian pinjaman (pembayaran rutin sama besar)

## Slide 15
Terima Kasih
TI3094
PPST IV